济南市琦泉热电有限责任公司

1×130t/h CFB锅炉协同资源化抗生素菌渣项目

环境影响评价第二次信息公示

# 一、建设项目的名称及概要

项目名称：济南市琦泉热电有限责任公司1×130t/hCFB锅炉协同资源化抗生素菌渣项目

建设单位：济南市琦泉热电有限责任公司

建设性质：技改项目

建设规模：本项目利用济南市琦泉热电有限责任公司现有11#循环流化床锅炉协同处置山东齐发药业有限公司抗生素生产过程中产生的菌渣-危险废物7000t/a（0.884t/h，运行时间7920h/a）。

建设内容：拟建项目利用琦泉热电厂区内现有11#锅炉协同处置山东齐发药业有限公司抗生素生产过程中产生的菌渣等危险废物7000t/a新增1套物料输送系统，新增缓冲料仓1个，由山东齐发药业有限公司输送至琦泉热电煤场段的缓冲料仓内。

建设地点及占地面积：拟建项目位于济南市琦泉热电有限责任公司厂区内，不新征土地。

建设投资：项目总投资300万元。

现有工程概况：厂区现有3台130t/h循环流化床锅炉，锅炉废气经“石灰-石膏湿法脱硫+低氮燃烧器+SNCR脱硝+SCR脱硝(在建)+电袋复合除尘器+湿式除尘器”措施处理后分别经高度100m、内径5.4m排气筒排放。根据目前厂区季度性监测报告和在线监测数据可知，现有工程锅炉废气烟尘、SO2、NOX、汞及其化合物能够满足《山东省火电厂大气污染物排放标准》（DB 37/664-2019）表2中燃煤锅炉排放标准。颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准表2 无组织排放监控浓度限值，氨能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 标准要求。现有工程废水主要有生活污水、化水车间排水、锅炉排污水、循环水排污水、脱硫废水、车辆冲洗水等。化水车间废水部分回用于煤场喷洒、车辆冲洗、脱硫制浆系统，剩余部分排至市政污水管网，再进入平阴水务发展有限公司一厂深度处理；锅炉系统废水全部回用于冷却水循环系统，不外排；冷却循环系统废水全部外排至市政污水管网，再进入平阴水务发展有限公司一厂深度处理；工业水系统废水部分回用于脱硫系统，部分回用于冷却水循环系统，不外排；脱硫系统废水回用于是没你车间、脱硫制浆系统、煤场喷洒降尘，不外排；车辆冲洗废水、生活污水均直接外排市政污水管网，再进入平阴水务发展有限公司一厂深度处理。现有工程产生的固体废物均可得到妥善处置。

同期拟建工程概况：济南市琦泉热电有限责任公司1×260t/h污泥焚烧集中供热锅炉项目。该同期拟建项目建设1台260t/h高压高温循环流化床锅炉，入炉燃料为69.1%污泥+ 20%煤+10.9%生物质成型燃料，配套设施中利旧的有供水系统、水处理系统、渣库、干煤棚、燃料输送系统等；需新建的有热力系统、除灰渣系统、自动控制系统、烟气处理系统等。本项目拟采用低氮燃烧+炉内喷钙脱硫+半干法脱硫+活性炭喷射+布袋除尘器+ SNCR脱硝(预留SCR接口)处理措施，同期拟新建12#锅炉(260t/h锅炉)排放的SO2、烟尘、NOx、Hg满足《火电厂大气污染物排放标准》（DB37/2372-2019）标准要求；HCl、HF、CO、铅、砷+镍、铬+锡+锑+铜+锰执行《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)表3标准；镉+铊、锑+砷+铅+铬+钴+铜+锰+镍、二噁英排放标准执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表4、表5标准；NH3排放《火电厂污染防治可行技术指南》(HJ2301-2017)要求。同期拟建12#锅炉建成后，锅炉烟气经烟气处理设施处理后与厂区现有11#锅炉共用1跟烟囱（2#排气筒）排放且同期拟新建12#锅炉仅在采暖季运行，建成后2#排气筒污染物排放新增量发生在采暖季（运行2880h）。同期拟建项目产生的化学水车间废水回用于脱硫和除渣用水；供热凝结水全部回收返回除氧器，排污水回用于用于冷却水循环系统，不外排；生活污水外排至市政污水管网，再进入平阴县污水处理厂处理。项目固体废物主要是锅炉产生的炉渣、除尘系统收集的灰及生活垃圾，炉渣外售至山水水泥进行综合利用。除尘灰疑似危废，委托有资质单位鉴定，若为危险废物，应按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)规定要求，进行厂内的收集、暂存，并委托有资质单位处置。若为一般固废，则外售至山水水泥有限公司进行综合利用。项目根据噪声源及源强特点，选用低噪声设备、减振、隔声、消音、优化厂区平面布置等噪声防治措施。

二、环境影响及治理措施

1、废气：锅炉废气包括粉尘、酸性气体（包括氟化物、HCl、SO2、NOx等）、重金属（Hg、Pb、Cr、Cd、As等）和有机毒性污染物（二噁英类污染物等），锅炉废气经“石灰-石膏湿法脱硫+低氮燃烧器+SNCR脱氮+SCR脱硝(在建)+电袋复合除尘器+湿式除尘器”后通过现有100m高、内径5.4m的2#烟囱排放。

本项目菌渣用专用密闭输送管道运输，送至密封缓冲料仓，缓冲料仓采用全密闭设置，储料仓上方设有菌渣进口，在菌渣储存缓冲料仓设置抽气口，与锅炉风机连接，将恶臭气体抽至锅炉炉膛燃烧。本项目拟处置菌渣进炉含水率约10%，比河南同类项目含水率高，在卸料时产生无组织粉尘较少，经菌渣缓冲料仓设置的负压抽风装置和NH3、H2S等恶臭污染物一起抽至锅炉炉膛燃烧，可有效减少无组织粉尘排放，本次不考虑粉尘无组织排放。

2、废水：拟建项目不新增劳动定员，不新增生活废水，也不新增生产废水，因此本项目无废水产生，对周围地表水和地下水环境影响较小。

3、固体废物：本项目仅掺烧少量抗生素菌渣，固体废物还是以现有工程为主。本项目建设后，主要影响的固体废物为现有锅炉产生的灰渣情况。济南琦泉热电有限公司于2019年7月28日-8月3日进行了掺烧试验，掺烧试验时菌渣掺烧比例按照原煤的5%进行，掺烧结束后对产生的炉渣和飞灰进行监测，并委托北京新奥环标理化分析测试中心对样品进行了检测分析，根据中国环科院的掺烧试验评估报告结论，掺烧试验产生的飞灰、炉渣浸出液中各种重金属含量均低于《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中所规定的危险废物浸出液浓度限值，根据试验报告中各污染物浸出含量数据、试验报告结论及建议，飞灰、底渣作为水泥建材利用的环境风险不高。环评要求拟建工程运行后应对焚烧后飞灰和炉渣的性质应根据《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T 298）、《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7）做进一步的鉴定和确认。经鉴定后，若为危险废物，应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定要求，进行厂内收集、暂存，并委托有资质单位处置。若为一般固废，则将灰渣全部外售至相应建材公司进行综合利用。

4、噪声：本项目根据噪声源及源强特点，选用低噪声设备、减振、隔声、消音、优化厂区平面布置等噪声防治措施。

5、环境风险：项目在设计中充分考虑了各种危险因素和可能造成的危害，并采取了相应的防范措施，其环境风险可防可控，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，只要各工作岗位严格遵守岗位操作规程，避免误操作，加强设备的维护和管理，严格落实环评提出的各项防范措施和应急预案后，其环境风险就可防可控，项目建设是可行的。

6、施工期影响

通过采取洒水降尘、设置围挡、选用低噪声设备并控制高噪声时段等措施，降低施工期对环境的影响。

# 三、环境影响评价结论要点

拟建项目符合国家产业政策要求；经落实各项污染治理措施后，工程污染物产生与排放均能够满足相应标准要求，工程建设对周围环境的影响较小；工程具有良好的经济效益、环境效益和社会效益。从环保角度分析，项目建设可行。

# 四、公众查阅环境影响报告书公示本的方式

济南市琦泉热电有限责任公司1×130t/h CFB锅炉协同资源化抗生素菌渣项目环境影响报告书（征求意见稿纸质版）可到济南市琦泉热电有限责任公司厂区现场查阅，电子版征求意见稿可在公示的网络链接中自行下载。

本项目《附件1  建设项目环境影响评价公众意见表》可在生态环境部网站自行下载，下载网址为：http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html。

# 五、征求公众意见的范围和主要事项

本次公众意见征求范围包括受建设项目影响的公民、法人或者组织的代表，以及其他关心本项目建设的公众。

# 六、征求公众意见的具体形式

公众可以通过信函、传真、电子邮件或者建设单位提供的其他方式，在规定时间内将填写的公众意见表等提交建设单位，反映与建设项目环境影响有关的意见和建议。提交意见时，应当提供有效的联系方式。

公众联系建设单位方式：

建设单位：济南市琦泉热电有限责任公司    联系电话：张主任0531-87895909

# 七、公众提出意见的起止时间

本次公众公告意见征求时间是公示期限为十个工作日，请公众在此期限范围内提出宝贵意见。

# 八、环境影响报告书（征求意见稿）及公众意见表下载链接

1、环境影响报告书（征求意见稿）

2、公众意见表

济南市琦泉热电有限责任公司